## Slide 1: Amer Šabić
Konvertor nelinearnih punih tokova snaga
Prof.dr. Izudin Džafić

## Slide 2: Sadržaj
Problemi tokova snaga u EES-u
Jednačine u pravougaonim koordinatama
Dinamički dvoosni model generatora
Konstruisanje DAE modela u dTwin-u
GUI aplikacija (natID)
Rezultati simulacije

## Slide 3: Problem tokova snaga u EES-u
Osnovni cilj proračuna : Određivanje napona (amplituda I faza) u svim čvorovima
Modeliranje čvorova (sabirnica) u mreži:
  PQ čvor : Potrošački čvorovi (poznate su aktivna snaga P , reaktivna snaga Q
  PV čvor : Generatorski čvorovi (poznati su aktivna snaga P, amplituda napona V
  Slack čvor : Referentna sabirnica
  Matematička priroda : Problem se svodi na rješavanje robusnog sistema nelinearnih algebarskih jednačina koji se u praksi rješava iterativnim postupcima (poput Newton-Raphson metode).

## Slide 4: Jednačine tokova snaga u pravougaonim koordinatama
Kompleksni napon I admitansu prikazujemo kao zbir realnog I imaginarnog dijela
Polazni kompleksni oblik - bilansa snage
Uvrštavanje napona čvora I admitanse grane
Izrazi za PQ čvor
Izraz za PV čvor

## Slide 5: Dinamički model generatora
Kompletan model generatora je opisan sa 7 diferencijalnih jednačina podijeljenih u 3 funkcionalna podsistema

## Slide 6: Konstruisanje DAE modela u dTwin softveru
Struktura generisanog dTwin modela :
Vars, Params : Deklaracije nepoznatih stanja I topologije mreže (Ybus)
Submodel : Izvršava inicijalne tokove snage (samo jednom) na početku I predaje stabilne početne uslove glavnom modelu
ODEs & NLEs : Integracija diferencijalnih jednačina (metoda RK2) i simultano rješavanje nelinearnih jednačina mreže u svakom koraku.
Sistem se posmatra kao DAE (Diferencijalni-algebarski) gdje diferencijalne jednačine diktiraju stanja generatora , a algebarske balans struja u mreži.

## Slide 7: GUI aplikacija
Automatizacija procesa : Uklanja potrebu za ručnim pisanjem stotina nelinearnih diferencijalno-algebarskih jednačina za složene EES mreže.
Inicijalni korak simulacije :
Korisnik unosi putanju za MATLAB case.m file koji opisuje topologiju I statičke parametre sistema
Definiše se odredišnja putanja .dmodl file-a
Validacija (statusna traka) : Aplikacija u realnom vremenu provjerava ispravnost strukture fajla. Ako je ispravan, detektuje i ispisuje tačan broj čvorova i generatora u sistemu, sprečavajući greške u ranom koraku.

## Slide 8: Podešavanje I konfiguracija modela
Izbor grafika I selekcija čvorova : Korisnik bira koje veličine želi pratiti (brzine, snage, uglove, napone) i filtrira specifične čvorove radi preglednosti.
Upravljanje poremećajima (teret) :
  Manualni unos: Za manje mreže omogućeno je direktno podešavanje trenutka skoka/pada opterećenja kroz polja interfejsa.
  Eksterni fajlovi (Skalabilnost): Za sisteme sa stotinama čvorova, aplikacija povlači strukturirane tekstualne fajlove parametara generatora (gen_params) i poremećaja (disturbance_case), podržavajući masovnu obradu podataka.
Prozor za konfiguraciju modela

## Slide 9: Dinamički odziv sistema za Case118
Ugaone brzine generatora
Mehaničke snage generatora

## Slide 10
Rotorski uglovi generatora
Naponi pojedinih čvorova

## Slide 11: Zaključak
Uspješno je razvijen softverski algoritam koji povezuje statički proračun nelinearnih tokova snaga u pravougaonim koordinatama sa složenim dinamičkim modelima generatora.
Kreirana GUI aplikacija u potpunosti automatizuje i eliminiše manuelni rad na formiranju DAE modela, čineći alat visoko skalabilnim i upotrebljivim za sisteme sa velikim brojem čvorova.
Simulacioni testovi sprovedeni na Case118 modelu daju fizički opravdane i tačne rezultate koji jasno demonstriraju uticaj inercijalnih konstanti na stabilnost elektroenergetskog sistema.

## Slide 12: Hvala na pažnji!